Załącznik Nr 1

.......................................

(nazwa wykonawcy)

.......................................

(siedziba wykonawcy)

…....................................

(NIP/PESEL)

FORMULARZ   OFERTOWY

…....................................

(tel./fax)

…....................................

(adres do korespondencji)

Ochotnicza Straż Pożarna

w Pieczonogach

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa  samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l dla OSP Pieczonogi” oferujemy:

      - dostawę samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą za cenę ogółem

brutto: …….……………….…….zł,

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………),

o parametrach zgodnych z załączonym Wykazem parametrów oferowanego pojazdu,

      - udzielamy gwarancji na dostawy objęte przedmiotem zamówienia (w tym na podwozie samochodu i na zabudowę pożarniczą) na okres  …………… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

Uwaga:

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. W przypadku, gdy  Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Zaoferowana gwarancja winna obejmować pełne miesiące.

      - skrócenie terminu dostawy o ……………. dni,

Uwaga:

Wykonawca może zaoferować skrócenie terminu dostawy o 15 dni lub o 30 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje skrócenia terminu dostawy lub zaoferuje inny termin niż wymieniony powyżej przyjmuje się, że Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do dnia 31 października 2018 r. - taka oferta w kryterium „Skrócenie terminu dostawy” do oceny otrzyma 0 punktów.

      - wyposażenie dodatkowe :

- Nawigacja fabryczna -  tak/nie*

- Reflektory z funkcją doświetlania zakrętów  - tak/nie*

- Radiotelefon z ładowarką - tak/nie*

- Latarka z ładowarką - tak/nie* .

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Informujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług dotyczący: …………………..……………………………………………………………………………………

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego (jeżeli dotyczy)

których wartość bez kwoty podatku wynosi ……… zł (słownie złotych: …………………….)

(należy wskazać wartość tego towaru lub tej usługi bez kwoty podatku (jeżeli dotyczy)

Uwaga:

W przypadku braku wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz ich wartości bez kwoty podatku - Zamawiający uzna, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr faksu.................................*), adres e-mail ………………………………  deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer faksu lub adres e-mail Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania, że wysłany faksem/e-mailem dokument został nam doręczony w tym dniu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Deklarujemy jednocześnie zachowanie aktualności wskazanych powyżej danych kontaktowych przez cały okres trwania przedmiotowego postępowania.

*) Prosimy podać dostępny Wykonawcy numer faksu (np. grzecznościowy)

- Zastrzegamy, że informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane. Na potwierdzenie przedkładamy w załączeniu do oferty stosowne uzasadnienie – pkt. 16.1q) SIWZ (jeżeli dotyczy).

- Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części przedmiotowego zamówienia podwykonawcom: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………….

(należy opisać części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę (jeżeli dotyczy)

Uwaga:

W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę - Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców z zastrzeżeniem treści oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ.

ponadto podaję:……………………………………………………………………………………

(należy podać nazwy (firmy) podwykonawców

- Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że będę/ nie będę polegał * na zdolnościach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga:

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu musi wskazać odpowiednio w oświadczeniach stanowiących załącznik Nr 2 i Nr 3 do SIWZ zakres oraz dane podmiotu, z którego zasobów będzie korzystał. Tak wskazane informacje są wiążące dla Zamawiającego.

Zobowiązanie podmiotu w załączeniu do oferty.

- Oświadczamy, że Autoryzowana Stacja Obsługi producenta oferowanego podwozia samochodu znajduje się w odległości ……..….. km od siedziby Zamawiającego.

Uwaga: Maksymalnie do 100 km od siedziby Zamawiającego.

- Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?** TAK / NIE*.

- Do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy wyznaczamy: …........................................................................................................................................

- Oferta nasza zawiera......................... kolejno ponumerowanych stron.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania wykonawcy

*)   Należy przekreślić jeżeli nie dotyczy.

**) Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik do Formularza oferty

.......................................

(nazwa wykonawcy)

.......................................

(siedziba wykonawcy)

Wykaz parametrów oferowanego pojazdu

Samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach

| LP | Wymagania minimalne zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania podstawowe |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| 1.3 | Pojazd musi posiadać: ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) na oferowany pojazd, "Świadectwo homologacji typu WE" potwierdzające parametry oferowanego podwozia pojazdu. W/w dokumenty muszą być ważne i przedstawione najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. |  |
| 1.4 | Pojazd powinien posiadać komplet dokumentów do rejestracji samochodu, spełniając wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z obowiązującą obecnie Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. |  |
| II | Podwozie z kabiną |  |
| 2.1 | Podwozie samochodu fabrycznie nowe - rok produkcji 2018. Podać markę typ i model. |  |
| 2.2 | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - maksymalna długość całkowita po zabudowie 6500 mm, - maksymalna wysokość całkowita pojazdu 2600, - szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi, - rozstaw osi minimum 3600 mm. Podać wymiary oferowanego pojazdu. |  |
| 2.3 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna w technologii LED z napisem „STRAŻ " montowana na dachu kabiny, głośnik min. 100 wat - dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska (płaska) błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED. |  |
| 2.4 | Dodatkowe 2 lampy LED sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu zamontowane w atrapie. |  |
| 2.5 | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 120 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 370 Nm, spełniający normę emisji spalin EURO 6, pojemność skokowa minimum 2250 cm3, zużycie energii nie większe niż 12 Mj/km. Podać parametry oferowanego pojazdu. |  |
| 2.6 | Napęd 4x2 na oś tylną z fabryczną blokadą mechanizmu różnicowego, oś napędzana wyposażona w podwójne koła, opony min. 16 cali. |  |
| 2.7 | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach. |  |
| 2.8 | Ładowność min.1750 kg. Podać ładowność oferowanego pojazdu. |  |
| 2.9 | DMC samochodu min. 4500 kg. |  |
| 2.10 | Pojazd wyposażony w wciągarkę samochodową o sile uciągu minimum 5,0 t z liną o długości min. 25 m, mocy silnika minimum 5,5KM z orurowaniem zabezpieczającym wciągarkę. Podać parametry oferowanej wyciągarki. |  |
| 2.11 | Samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób, wyposażony w 4 drzwi, kabina jednomodułowa: drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, układ foteli w kabinie 1+1+4, fotele pokryte materiałem fabrycznym łatwo zmywalnym, wytrzymałym na przetarcia, podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną, oświetlenie pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy, wskaźnik temperatury zewnętrznej, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie światła przeciwmgielne, radio samochodowe z czytnikiem CD i pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy: poduszka powietrzna dla kierowcy, elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy, szyby w tylnych drzwiach przesuwne, wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania, układ kierowniczy ze wspomaganiem, miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą, kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację manualną, wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku, w kabinie przygotowana instalacja elektryczna do zamontowania ładowarek dla radiostacji i latarki, w kabinie pasażerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń. |  |
| 2.12 | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. Podać parametry oferowanego radiotelefonu. |  |
| 2.13 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |  |
| 2.14 | Kolorystyka - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000, - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym. |  |
| 2.15 | Zbiornik paliwa minimum 80 litrów. Podać parametry oferowanego zbiornika. |  |
| 2.16 | Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione z tyłu min 3 resory piórowe i dodatkowe wzmocnienie poprzez zastosowanie miechów pneumatycznych, nie powodujących demontaż fabrycznych odbojników. Instalacja miechów pozwalająca regulować ciśnienie za pomocą kompresora powietrza zamontowanego w pojeździe. |  |
| 2.17 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy typu kulowo-oczkowy z gniazdem elektrycznym. |  |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora samo wypinający, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej. W komplecie prostownik wyposażony w funkcję automatycznego ładowania w zależności od napięcia akumulatora. |  |
| 2.20 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. (bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania). |  |
| 2.21 | Pojazd wyposażony w apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, klucz do kół, 2xklin pod koło, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, koło zapasowe. |  |
| III | Zabudowa pożarnicza |  |
| 3.1 | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję – aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej, - długość min. 2500 mm. |  |
| 3.2 | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.3 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 800 mm. Podać parametry oferowanych skrytek. |  |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. |  |
| 3.5 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w technologii LED. |  |
| 3.6 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. |  |
| 3.7 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.8 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 3.9 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |
| 3.10 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3. 11 | Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy zlokalizowany z tyłu pojazdu, zamykany żaluzją. |  |
| 3.12 | Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy napędzany silnikiem spalinowym czterosuwowym uruchamianym elektrycznie z rozrusznika, dodatkowo wyposażony w rozruch ręczny: wydajność, min. 70 l/min, przy ciśnieniu min. 40 bar, agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy wyposażony w ręczny układ regulacji ciśnienia tłoczenia. Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60mb na zwijadle aluminiowym, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd ręczno-elektryczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Podać parametry oferowanego agregatu. |  |
| 3.13 | W przedziale agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego zainstalowano co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu ilości środka pianotwórczego, - sterowanie dozownikiem środka pianotwórczego, - włącznik i wyłącznik silnika agregatu wysokociśnieniowego. |  |
| 3.14 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności agregatu wysokociśnieniowego, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. |  |
| 3.15 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.16 | Zbiornik wody o pojemności minimum 1000 l wykonany z materiału odpornego na korozję. W zbiorniku zamontowane falochrony, zbiornik wyposażony w przewody przelewowe odprowadzające nadmiar wody poza pojazd. Podać parametry zbiornika. |  |
| 3.17 | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 100 litr wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczna eksploatację z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem środka pianotwórczego podczas jazdy oraz pozwalającym na uzupełnianie środka pianotwórczego. Podać parametry zbiornika. |  |
| 3.18 | Zbiornik wody wyposażony w jedną nasadę 52 do tankowania z zaworem kulowym. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. |  |
| 3.19 | Na wlocie nasady zasilającej zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do zbiornika zanieczyszczeń. |  |
| 3.20 | Na wlocie ssawnym agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 3.21 | Jedna szuflada wysuwana poziomo o nośności do 100 kg wyposażona w mocowania do transportu urządzenia typu pompa szlamowa lub narzędzia hydrauliczne. |  |
| 3.22 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na podeście dachowym zamontowany: uchwyt na drabinę strażacką trzy przęsłową, wąż ssawny, stojak hydrantowy, skrzynia aluminiowa na sprzęt o wymiarach minimum 1800x500x300 (mm). Podać parametry skrzyni. |  |
| 3.23 | Dwie półki z mocowaniami na urządzenia strażackie wg zapotrzebowania o nośności do 50 kg z regulacją wysokości. |  |
| 3.24 | Przegrody na minimum 10 węży tłocznych – rozmiar wg zapotrzebowania. Podać ilość węży w przegrodach – rozmiar do uzgodnienia z Wykonawcą po wyborze oferty. |  |
| 3.25 | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. |  |
| 3.26 | Maszt pneumatyczny LED o mocy najaśnic min. 22000 lm, podnoszenie i opuszczanie najaśnic sterowane z poziomu podłoża za pomocą pilota bezprzewodowego. Po wyłączeniu maszt automatycznie wraca do pozycji wyjazdowej. Zasilanie najaśnic i kompresora dla masztu z układu elektrycznego 230V lub z agregatu prądotwórczego, wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m. Świadectwo pojazdu musi uwzględniać maszt jako urządzenie zamontowane na stałe. Sam maszt nie musi spełniać dodatkowych wymagań poza opisanymi w tym punkcie. Podać parametry masztu. |  |
| 3.27 | Dwie skrzynki zapewniające miejsce transportowe dla drobnych narzędzi. |  |
| 3.28 | Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika pojazdu układ ogrzewania wykorzystujący paliwo z układu paliwowego pojazdu. Układ ogrzewania typu „gorące powietrza”, wylot ogrzewanego powietrza skierowany w okolice pompy układu wodno – pianowego. |  |
| 3.29 | W przedziale sprzętowym nad agregatem zamontowana stała półka na deskę ortopedyczną szyny Kramera. |  |
| 3.30 | Poniżej linii podłogi przedziału sprzętowego za tylna osią zamontowane dwie skrytki z podestami otwieranymi do dołu wytrzymujące obciążenie minimum 90 kg. |  |
| 3.31 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. Montaż sprzętu na koszt Wykonawcy. |  |
| IV | Wymagana dokumentacja |  |
| 4.1 | Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego. Kopie dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta zabudowy należy załączyć do oferty. |  |
| V | Oznaczenie |  |
| 5.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - “OSP + nazwa + loga projektów oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP. Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu. |  |
| 5.2 | Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego na bokach i dachu pojazdu. |  |
| VI | Ogólne |  |
| 6.1 | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 36 miesięcy. Na zabudowę pożarniczą min. 36 miesięcy. Podać oferowaną liczbę miesięcy dla pkt 1 i pkt 2 Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu: Karta pojazdu, Wyciąg z homologacji pojazdu, Badanie techniczne. Zamawiający odbiera samochód od producenta z pełnym zbiornikiem paliwa. Producent zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi samochodu w siedzibie wykonawcy w terminie ustalonym z nabywcą. | 1. 2. 3. 4. - - - 5. 6. |

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)										…………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania wykonawcy

UWAGA

- Wypełniony i podpisany załącznik należy bezwzględnie dołączyć do oferty.

- Prawą stronę tabeli należy wypełnić używając słów „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  podania opisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z w/w pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).

- W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego do opisanego, Wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowany sprzęt posiada parametry co najmniej równoważne z wymaganymi.

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 UPZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.

.......................................

(nazwa wykonawcy)

.......................................

(siedziba wykonawcy)

Kryterium dodatkowe:*

| LP | Wymagania minimalne zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Radiotelefon z ładowarką

| Radiotelefon nasobny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷5W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. Ładowarka podłączona do instalacji elektrycznej samochodu. |  |
| --- | --- |

- Latarki

| Latarki LED. Źródło światła: diodowy moduł świetlny. Strumień świetlny min. 126 Lumenów. Wodoodporność min. IPX7. Źródło zasilania - baterie alkaliczne. Latarki muszą posiadać atest ATEX II 1G Ga Ex ia IIC T4. |  |
| --- | --- |

*dotyczy Wykonawców, którzy w ofercie zaoferują dodatkowe wyposażenie pojazdu

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)										…………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa  samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l dla OSP Pieczonogi”, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..…………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa  samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l dla OSP Pieczonogi”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

[zastosować jeżeli dotyczy]

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………….........................….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI ODRĘBNE OFERTY

W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa  samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l dla OSP Pieczonogi”, oświadczam, co następuje:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2017, poz. 229, 1089 i 1132);

- należę do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2017, poz. 229, 1089 i 1132);

Lista Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:

| L.p. | Nazwa podmiotu(firma), adres/siedziba |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| (…) |  |

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące, miedzy wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

*) - należy przekreślić, jeżeli nie dotyczy

Uwaga:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj.: informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

Oświadczenie złożone wraz z ofertą nie będzie brane pod uwagę.

Załącznik Nr 5

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

WYKAZ DOSTAW

wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

| L.p. | Nazwa przedmiotu (charakterystyka dostawy uwzględniająca zapis pkt. 10 SIWZ) | Całkowita wartość dostawy brutto | Nazwa i adres wykonawcy, który ją realizował - w przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu-dane tego podmiotu (Uwaga pkt 3) | Daty wykonania: (rozpoczęcie- zakończenie) | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

- Należy załączyć dowody, potwierdzające, czy wskazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby  upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Uwaga!

Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (Dz.U. poz. 1126) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.